## Slide 1: Arbeiten mit dem Terminal

## Slide 2: Die Aufgabe: Zahlen binär darstellen
18

## Slide 3: Terminal

## Slide 4: Befehle
Datenaustausch über COM:
Befehl | Bedeutung
Inputbin b | Wartet auf ein Byte vom Terminal und speichert den Wert in der Variablen b ab
Printbin b | Sendet den Wert von b an das Terminal

## Slide 5: Die Lösung: Zahlen binär darstellen
Idee:
Terminalprogramm benutzen (Lasche „Terminal“ beim Uploader)
Zahl eingeben und mit der Schaltfläche „Sende Zahl“ an den Mikrocontroller senden
Mikrocontroller soll Zahl empfangen und an PortB ausgeben
Do it!

## Slide 6: Noch eine Aufgabe
16
COM
Do it!
Quadratzahlen von 1 bis 10 am Terminal auflisten

## Slide 7: Lösung mit for-next-Schleife
Dim i as byte
Dim q as byte
For i = 1 to 10
q = i*i
printbin i
waitms 500
Next i
end
Der Schleifenrumpf wird 10 mal durchlaufen; dabei nimmt der Schleifenindex i nacheinander die Werte von 1 bis 10 an.

## Slide 8: Übungsaufgaben!!!

## Slide 9: Umgang mit Texten

## Slide 10: ASCII
Zeichen werden als Zahlen kodiert; diese Codes werden an den Mikrocontroller gesendet.
Empfangene Bytes werden je nach Einstellung als Zahlen oder als Zeichen gedeutet.

## Slide 11: ASCII-Tabelle
American
Standard
Code for
Information
Interchange

## Slide 12: Arbeiten mit ASCII-Codes
Beispiel 1
„Hallo“ ausgeben
Beispiel 2
ASCII-Code --- Zeichen
Beispiel 3
Alphabet (A … Z) ausgeben; jeweils ein Leerzeichen zwischen den Buchstaben

## Slide 13: Ein Blick hinter die Kulissen
Auf welche Art werden die Daten zwischen dem Terminalprogramm auf dem PC und dem Mikrocontroller ausgetauscht?

## Slide 14: Serielle Übertragung
Hallo
Synchronisierung!
Protokoll

## Slide 15: Zeichenketten

## Slide 16: Zeichenketten-Befehle
*) Oder ein anderes Gerät
Beispiele: Simpson, Dialog-Programm
Befehl | Bedeutung
dim zk as string*12 | Deklariert die Variable zk für eine Zeichenkette mit maximal 12 Zeichen
input zk [noEcho] | Wartet auf eine Zeichenkette vom Terminal* (abgeschlossen mit <CR>) und speichert sie in der Variablen zk [kein Echo]
print zk | Sendet die Zeichenkette zk an das Terminal*

## Slide 17: Übungsaufgaben!!!

## Slide 18: Mittagspause!!!

## Slide 19: Zeichenketten-Funktionen
Funktion | Ergebnis
UCase(zk) | Zeichenkette mit Großbuchstaben
LCase(zk) | Zeichenkette mit Kleinbuchstaben
Len(zk) | Anzahl der Zeichen von der Zeichenkette zk
Mid(zk, p, 1) | p-tes Zeichen der Zeichenkette zk
Beispiel: zk1 = “Otto7B“
zk2 = Lcase(zk1)
Laenge = len(zk1)
Parameter
Funktion
Ergebnis

## Slide 20: Verkettung von Zeichenketten
+

## Slide 21: Beispiele
Beispiel 1: Anzahl der „e“s bestimmen
Beispiel 2: Alle „e“s entfernen
Das Buchstabe-für-Buchstabe-Prinzip:
Durch eine for-next-Schleife und die mid-Funktion die einzelnen Zeichen der Zeichenkette nacheinander herausfischen und diese einzeln verarbeiten.

## Slide 22: Übungsaufgaben!!!

## Slide 23: Kaffeepause!!!