## Slide 1: Timer1 Grundlagen und Anwendungen
Bilder nach www.AccuDIY.com
Grundlagen: Timer1-Modell und I/O-Register
Kleine Zeiten messen
Anwendung: Ultraschall-Entfernungsmessung
Periodische Signale erzeugen (PWM)
Anwendung: Dimmer und Servo-Ansteuerung

## Slide 2: Timer1 Abkürzung für Timer1/Counter1
Bei jedem Zählsignal geht der Zeiger um 1 Position weiter
Beim 65536ten Zählsignal steht er wieder auf 0
Zählerstand steht in der BASCOM-Variablen Timer1 (Typ word)
Nullsetzen mit dem Befehl
Timer1 = 0

## Slide 3: Timer1 Unterteiler
Bei 8-facher Unterteilung erfolgt jede 2 μs ein Zählsignal (Count)
Bei 256-facher Unterteilung erfolgt jede ??? μs ein Zählsignal
μC-Takt
4 MHz, d. h.
jede 0,25 μs erfolgt ein Signal
Unterteiler
(Prescaler)

## Slide 4: Timer1 Messen kleiner Zeiten mit Timer1
Der Timer1 ist ein 16-Bit-Zähler
Timer1 starten mit Tccr1b = ... (s. u.)
Timer1 stoppen mit Tccr1b = 0
Zählerstand des Timers ist in der BASCOM-Variablen Timer1;
diese hat den Typ Word (16-Bit-Zahl).
Tccr1b | Aktion u. Unterteiler | Zeit/Count
0 | Timer1 stoppen | 
1 | Timer1 starten; *1 | 0,25 us
2 | Timer1 starten; *8 | 2,0 us
3 | Timer1 starten; *64 | 16,0 us
4 | Timer1 starten; *256 | 64,0 us
5 | Timer1 starten; *1024 | 256,0 us

## Slide 5: Timer1 I/O-Register-Modell (Version 1)
*) Der Zähler Timer1 besteht eigentlich aus zwei Bytes.

## Slide 6: Timer1 Erste Anwendungen und Übungen
Zeiten für die Ausführung verschiedener BASCOM-Befehle messen
Mit Counts und Mikrosekunden jonglieren
Mini-Projekt: Präziser Reaktionstester
Pflicht: Aufgabe 1, 2, 4, 6.1, 6.2

## Slide 7: Timer1 Funktionsprinzip des Ultraschallmoduls
Bilder nach www.AccuDIY.com
Idee: Laufzeit des Schalls messen

## Slide 8: Timer1 Timing-Diagramme
Bilder nach www.AccuDIY.com
Trig
Echo
Ultraschall
Echo

## Slide 9: Timer1 Ablauf des Messprogramms
Timer1 auf 0 setzen
Startsignal an Trig-Pin des HC-SR04 (mind. 10 us)
Warten, bis Echo-Pin auf High geht
Dann sofort Timer1 starten
Warten, bis Echo-Pin auf Low geht
Dann sofort Inhalt der Variable Timer1 merken und…
Timer1 anhalten
Wert von Timer1 auf LCD ausgeben
60 ms warten

## Slide 10: Timer1 Anschluss des Ultraschallmoduls
Trig  D.4
Echo  D.5
D.5 ist normalerweise ein Ausgang.
Mit DDRD.5 = 0 wird er zum Eingang!

## Slide 11: Timer1 Signalerzeugung (PWM)
Pulsweite | LED
klein | Leuchtet schwach
groß | Leuchtet hell
LED
Puls-
Weiten-
Modulation

## Slide 12: Timer1 Signalerzeugung (PWM)
Mit den „Vergleichswerten“ compare1a und compare1b können wir die Pulslänge (Pulsweite) und die Periodenlänge festlegen. Einmal eingestellt wird dieses Signal ununterbrochen vom Timer1 ausgesendet

## Slide 13: Timer1 Signalerzeugung (PWM)
Mode 15 einstellen (mit prescale = 8):
Vergleichswerte einstellen:
10000 ∙ 8 ∙ 0,25 us = 20 ms
750 ∙ 8 ∙ 0,25 us = 1,5 ms

## Slide 14: Timer1 Dimmer
Ziel: LED – Helligkeit über Terminal in 10 Stufen steuern; Periodenlänge von 20 ms festhalten
10 Stufen per Taster Ta0, nach höchster Stufe wieder aus… (s. AB, Aufg. 2)
Signal ggf. nachmessen

## Slide 15: Timer1 Servo ansteuern (Grundlagen)

## Slide 16: Timer1 Servo ansteuern (Choreo-Projekt)
AB!